## Slide 1: โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ
Smart Mushroom Farm

## Slide 2: อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เศวษ หงส์ประสิทธิ์ จัดทำโดย นายนรินทร สอนชัยภูมิ นายวรรณณรงค์ สถิตวิทยกูล

## Slide 3: ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

## Slide 4: วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับมอนิเตอร์และควบคุมระบบโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อออกแบบและสร้างวินโดว์แอปพลิเคชันสำหรับมอนิเตอร์และควบคุมระบบโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อออกแบบและสร้างโรงเรือนที่ใช้สำหรับเพาะเห็ด
เพื่อออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้งาน Lora Communication สำหรับการควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32LoRa)

## Slide 5: ขอบเขต
เว็บแอปพลิเคชัน
1.1 สามารถดูค่าสถานะและควบคุมระบบภายในโรงเรือนได้จากทุกที่ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
1.2 ใช้แอปพลิเคชัน ngrok ที่ติดไว้บน Raspberry Pi ทำ Port forwarding ของ Web Application เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชันได้จากทุกที่ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
1.3 ใช้ Raspberry Pi 3 Model B เป็น Database Server และทำ Port forwarding
1.4 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32LoRa) เป็น Web Server

## Slide 6: ขอบเขต
2. วินโดว์แอปพลิเคชัน
2.1 สามารถดูค่าสถานะและควบคุมระบบภายในโรงเรือนได้ผ่านทาง Serial Port ระหว่างคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
2.2 วินโดว์แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่อยู่โรงเรือนเพาะเห็ด (Mushroom Node) และไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Web Server (STA Node)
2.3 สามารถนำวินโดว์แอปพลิเคชันไปติดตั้งที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์แล้วนำแอปพลิเคชันมาใช้งานได้ทันที

## Slide 7: ขอบเขต
3. โรงเรือนที่ใช้สำหรับเพาะเห็ด
3.1 ออกแบบโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดขนาด 200x150x210 เซนติเมตรเป็นโรงเรือนแบบปิดสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างได้
3.2 ใช้ก้อนเห็ดนางฟ้าที่เชื้อเดินเต็มก้อนมาทำการทดลอง
3.3 ใช้ ESP32LoRa เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมระบบภายในโรงเรือนเพาะเห็ด

## Slide 8: โครงสร้างของระบบ

## Slide 9: ฮาร์ดแวร์ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเพาะเห็ด

## Slide 10: การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส
ตรวจสอบสถานะการทำงาน ของ พัดลมระบายอากาศ ปั๊มพ่นหมอก ว่าทำงานจริงตามที่ควบคุมหรือไม่
นำตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทาน 0.05 โอห์ม มาต่ออนุกรมกับ LOAD จากนั้นนำค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานมาขยายแรงดันโดยใช้วงจรขยายวงจรขยายแบบไม่กลับเฟส (Non-inverting Amplifier) เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถอ่านค่าแรงดันได้

## Slide 11: การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส
รายละเอียดทางเทคนิคของพัดลมระบายอากาศ มีดังต่อไปนี้
แรงดันไฟฟ้า : DC 12V
กระแส : 6.6A
กำลังไฟฟ้า : 80W

## Slide 12: การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส
คำนวณหาอัตราการขยายของวงจร
จากสูตร
จะได้
อัตราการขยาย =
ดังนั้น
อัตราการขยาย = 10.1 เท่า

## Slide 13: การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส
คำนวณหาแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน
จากสูตร
จะได้
แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน Vin = (6.6)(0.05)
ดังนั้น
แรงดันตกคร่องตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Vin) มีค่าเท่ากับ 0.33V

## Slide 14: การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส
คำนวณหาแรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับพัดลมระบายอากาศ
จากสูตร
จะได้
ดังนั้น
แรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับพัดลมระบายอากาศ (Vout) เท่ากับ 3.33V

## Slide 15: การอ่านค่าแรงดันเอาท์พุทจากวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

## Slide 16: เซ็นเซอร์ AM2315

## Slide 17: เซ็นเซอร์ BH1750FVI

## Slide 18: การควบคุมพัดลมและปั๊มพ่นหมอก

## Slide 19: การควบคุมพัดลมและปั๊มพ่นหมอกในโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ (AUTO)
อุณหภูมิ(°C) | ความชื้น(%) | ปั๊มพ่นหมอก | พัดลม
< 25 | < 80 | ON | OFF
< 25 | 80-90 | OFF | OFF
< 25 | > 90 | OFF | OFF
25-30 | < 80 | ON | OFF
25-30 | 80-90 | OFF | OFF
25-30 | > 90 | OFF | OFF
> 30 | < 80 | ON | ON
> 30 | 80-90 | ON | ON
> 30 | > 90 | ON | ON

## Slide 20: การควบคุมความสว่างภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
LED Driver
จากสูตร
V = VRLED + VLED
จะได้
V = ILEDRLED + VLED
RLED = (V - VLED) / ILED
แทนค่า
RLED = (12V – 3.2V) / 20mA
RLED = 440 Ω

## Slide 21: การควบคุมความสว่างภายในโรงเรือนเพาะเห็ด

## Slide 22: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 23: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 24: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 25: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 26: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 27: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 28: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 29: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 30: การออกแบบการสื่อสารผ่าน Lora

## Slide 31: การออกแบบการสื่อสาร Lora ที่ Mushroom Node

## Slide 32: การออกแบบการสื่อสาร Lora ที่ STA Node

## Slide 33: การออกแบบการสื่อสาร Lora ที่ STA Node

## Slide 34: การออกแบบการสื่อสาร Lora ที่ STA Node

## Slide 35: ตัวอย่างการสื่อสาร Lora
กดปุ่มเปลี่ยนโหมดการทำงาน

## Slide 36: ตัวอย่างการสื่อสาร Lora
STA Node
IP Address = X0
Mushroom Node
IP Address = X1
X1M
X0X1T32.30H71.403080M1P1F12085L0200.33200
เปลี่ยนโหมดการทำงาน
จาก AUTO
เป็น MANUAL

## Slide 37: รูปแบบของข้อมูล (Data Format) ที่ส่งมาจาก Mushroom Node

## Slide 38: เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 39: เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 40: เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 41: เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 42: เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 43: เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 44: เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 45: เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 46: เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 47: การใช้โปรแกรม NGROK ในการทำ Port forwarding เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)
โปรแกรม NGROK เป็น Tool Open Source พัฒนาโดย GitHub ซึ่งอำนวยความสะดวกให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใช้งาน Website หรือ Application ที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่อง Localhost
สมัครสมาชิกกับ NGROK เพื่อนำ authtoken ที่ได้มากรอกใน ngrok configuration file ให้สารถใช้งานโปรแกรมได้ตลอดเวลา
ESP32LoRa
Raspberry Pi

## Slide 48: การใช้โปรแกรม NGROK ในการทำ Port forwarding เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 49: การใช้โปรแกรม NGROK ในการทำ Port forwarding เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 50: วินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application)
ESP32LoRa Mushroom Node
Serial Communication
ESP32LoRa STA Node
Serial Communication

## Slide 51: วินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application)

## Slide 52: วินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application)

## Slide 53: การทดลองเพาะเห็ด
ทำการทดลองเพาะเห็ดนางฟ้าระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 14 วัน
อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 เปอร์เซ็นต์ (%) แสงสว่างที่มีความเข้มของแสงประมาณ 200 lux เป็นแสงสีน้ำเงินจะมีทำให้เห็ดออกดอกได้ดีที่สุด ทำการควบคุมแสงสว่าง 12 ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
การทดลองเพาะเห็ดผู้จัดทำได้ทำการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดโดยทำการเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน 20 ก้อน โดยที่ 10 ก้อนจะเพาะภายในโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างได้ อีก 10 จะเพาะภายในโรงเรือนที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่าง

## Slide 54: การทดลองเพาะเห็ด

## Slide 55: ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดนางฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเพราะทำการเพาะเห็ดทั้งหมด 2 รุ่นเริ่มเปิดดอกเห็ดวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยเห็ดรุ่นที่ 1 ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 11 ตุลาคม 2563 รุ่นที่ 2 ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 1

## Slide 56: ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 1

## Slide 57: ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 1

## Slide 58: ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 1

## Slide 59: ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 1

## Slide 60: ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 2

## Slide 61: ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 2

## Slide 62: ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 2

## Slide 63: ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 2

## Slide 64: ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 2

## Slide 65: สรุปผลการทดลอง
จากการทดลองเพาะเห็ดนางฟ้าระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 14 วัน สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้
รุ่นที่ 1 ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 11 ตุลาคม 2563 การเพาะเห็ดในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ด มีความกว้างของดอกเฉลี่ยก้อนละ 6.18 เซนติเมตร มีน้ำหนักทั้งหมด 0.7 กิโลกรัม การเพาะเห็ดในโรงเรือนที่ไม่มีกาการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ดโดยมีความกว้างของดอกเฉลี่ยก้อนละ 5.67 เซนติเมตร มีน้ำหนักทั้งหมด 0.4 กิโลกรัม
รุ่นที่ 2 ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 21 ตุลาคม 2563 การเพาะเห็ดในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ด มีความกว้างของดอกเฉลี่ยก้อนละ 9.14 เซนติเมตร มีน้ำหนักทั้งหมด 0.36 กิโลกรัม การเพาะเห็ดในโรงเรือนที่ไม่มีกาการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ดโดยมีความกว้างของดอกเฉลี่ยก้อนละ 7.22 เซนติเมตร มีน้ำหนักทั้งหมด 0.2 กิโลกรัม
ดังนั้นการเพาะเห็ดในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ด มีความกว้างของดอกเฉลี่ยเท่ากับ 7.66 เซนติเมตร มีน้ำหนักทั้งหมดเท่ากับ 1.06 กิโลกรัม การเพาะเห็ดในโรงเรือนที่ไม่มีกาการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ดโดยมีความกว้างของดอกเฉลี่ยเท่ากับ 6.45 เซนติเมตร มีน้ำหนักทั้งหมดเท่ากับ 0.6 กิโลกรัม