## Slide 1: โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ
Smart Mushroom Farm

## Slide 2: อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เศวษ หงส์ประสิทธิ์ จัดทำโดย นายนรินทร สอนชัยภูมิ นายวรรณณรงค์ สถิตวิทยกูล

## Slide 3: ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

## Slide 4: วัตถุประสงค์
เพื่อออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับมอนิเตอร์และควบคุมระบบโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อออกแบบและสร้างวินโดว์แอปพลิเคชันสำหรับมอนิเตอร์และควบคุมระบบโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อออกแบบและสร้างโรงเรือนที่ใช้สำหรับเพาะเห็ด
เพื่อออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้งาน Lora Communication สำหรับการควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32LoRa)

## Slide 5: ขอบเขต
เว็บแอปพลิเคชัน
1.1 สามารถดูค่าสถานะและควบคุมระบบภายในโรงเรือนได้จากทุกที่ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
1.2 ใช้แอปพลิเคชัน ngrok ที่ติดไว้บน Raspberry Pi ทำ Port forwarding ของ Web Application เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชันได้จากทุกที่ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
1.3 ใช้ Raspberry Pi 3 Model B เป็น Database Server และทำ Port forwarding
1.4 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32LoRa) เป็น Web Server

## Slide 6: ขอบเขต
2. วินโดว์แอปพลิเคชัน
2.1 สามารถดูค่าสถานะและควบคุมระบบภายในโรงเรือนได้ผ่านทาง Serial Port ระหว่างคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
2.2 วินโดว์แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่อยู่โรงเรือนเพาะเห็ด (Mushroom Node) และไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Web Server (STA Node)
2.3 สามารถนำวินโดว์แอปพลิเคชันไปติดตั้งที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์แล้วนำแอปพลิเคชันมาใช้งานได้ทันที

## Slide 7: ขอบเขต
3. โรงเรือนที่ใช้สำหรับเพาะเห็ด
3.1 ออกแบบโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดขนาด 200x150x210 เซนติเมตรเป็นโรงเรือนแบบปิดสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างได้
3.2 ใช้ก้อนเห็ดนางฟ้าที่เชื้อเดินเต็มก้อนมาทำการทดลอง
3.3 ใช้ ESP32LoRa เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมระบบภายในโรงเรือนเพาะเห็ด

## Slide 8: โครงสร้างของระบบ

## Slide 9: ฮาร์ดแวร์ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมภายในโรงเรือนเพาะเห็ด

## Slide 10: การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส
ตรวจสอบสถานะการทำงาน ของ พัดลมระบายอากาศ ปั๊มพ่นหมอก ว่าทำงานจริงตามที่ควบคุมหรือไม่
นำตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทาน 0.05 โอห์ม มาต่ออนุกรมกับ LOAD จากนั้นนำค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานมาขยายแรงดันโดยใช้วงจรขยายวงจรขยายแบบไม่กลับเฟส (Non-inverting Amplifier) เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถอ่านค่าแรงดันได้

## Slide 11: การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส
รายละเอียดทางเทคนิคของพัดลมระบายอากาศ มีดังต่อไปนี้
แรงดันไฟฟ้า : DC 12V
กระแส : 6.6A
กำลังไฟฟ้า : 80W

## Slide 12: การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส
คำนวณหาอัตราการขยายของวงจร
จากสูตร
จะได้
อัตราการขยาย =
ดังนั้น
อัตราการขยาย = 10.1 เท่า

## Slide 13: การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส
คำนวณหาแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน
จากสูตร
จะได้
แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน Vin = (6.6)(0.05)
ดังนั้น
แรงดันตกคร่องตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Vin) มีค่าเท่ากับ 0.33V

## Slide 14: การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส
คำนวณหาแรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับพัดลมระบายอากาศ
จากสูตร
จะได้
ดังนั้น
แรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับพัดลมระบายอากาศ (Vout) เท่ากับ 3.33V

## Slide 15: การอ่านค่าแรงดันเอาท์พุทจากวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

## Slide 16: เซ็นเซอร์ AM2315

## Slide 17: เซ็นเซอร์ BH1750FVI

## Slide 18: การควบคุมพัดลมและปั๊มพ่นหมอก

## Slide 19: การควบคุมพัดลมและปั๊มพ่นหมอกในโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ (AUTO)
อุณหภูมิ(°C) | ความชื้น(%) | ปั๊มพ่นหมอก | พัดลม
< 25 | < 80 | ON | OFF
< 25 | 80-90 | OFF | OFF
< 25 | > 90 | OFF | OFF
25-30 | < 80 | ON | OFF
25-30 | 80-90 | OFF | OFF
25-30 | > 90 | OFF | OFF
> 30 | < 80 | ON | ON
> 30 | 80-90 | ON | ON
> 30 | > 90 | ON | ON

## Slide 20: การควบคุมความสว่างภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
LED Driver
จากสูตร
V = VRLED + VLED
จะได้
V = ILEDRLED + VLED
RLED = (V - VLED) / ILED
แทนค่า
RLED = (12V – 3.2V) / 20mA
RLED = 440 Ω

## Slide 21: การควบคุมความสว่างภายในโรงเรือนเพาะเห็ด

## Slide 22: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 23: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 24: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 25: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 26: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 27: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 28: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 29: โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 30: การออกแบบการสื่อสารผ่าน Lora