## Slide 1: โรงเพาะเห็ดอัจฉริยะ
Smart Mushroom Farm

## Slide 2
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. เศวษ หงส์ประสิทธิ์ จัดทำโดย นายนรินทร สอนชัยภูมิ นายวรรณณรงค์ สถิตวิทยกูล

## Slide 3
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
อุณหภูมิ?
ความชื้น?
แสง?

## Slide 4
เซ็นเซอร์วัดสภาพแวดล้อม
อุณหภูมิ ความชื้น แสง
ไมโครคอนโทรลเลอร์
อุปกรณ์ปรับสภาพแวดล้อม
พัดลม ปั๊มพ่นหมอก หลอดไฟ
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

## Slide 5
Smart Mushroom Farm
Internet
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

## Slide 6
Smart Mushroom Farm
Internet
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

## Slide 7
เพื่อออกแบบและสร้างเว็บแอปพลิเคชันสำหรับมอนิเตอร์และควบคุมระบบโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อออกแบบและสร้างวินโดว์แอปพลิเคชันสำหรับมอนิเตอร์และควบคุมระบบโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อออกแบบและสร้างโรงเรือนที่ใช้สำหรับเพาะเห็ด
เพื่อออกแบบระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อศึกษาและประยุกต์ใช้งาน Lora Communication สำหรับการควบคุมโรงเรือนเพาะเห็ด
เพื่อศึกษาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบนไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32LoRa)
วัตถุประสงค์

## Slide 8
เว็บแอปพลิเคชัน
1.1 สามารถดูค่าสถานะและควบคุมระบบภายในโรงเรือนได้จากทุกที่ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
1.2 ใช้แอปพลิเคชัน ngrok ที่ติดไว้บน Raspberry Pi ทำ Port forwarding ของ Web Application เพื่อให้สามารถเข้าถึงเว็บแอปพลิเคชันได้จากทุกที่ที่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้
1.3 ใช้ Raspberry Pi 3 Model B เป็น Database Server และทำ Port forwarding
1.4 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32LoRa) เป็น Web Server
ขอบเขต

## Slide 9
2. วินโดว์แอปพลิเคชัน
2.1 สามารถดูค่าสถานะและควบคุมระบบภายในโรงเรือนได้ผ่านทาง Serial Port ระหว่างคอมพิวเตอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์
2.2 วินโดว์แอปพลิเคชันสามารถใช้งานได้กับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่อยู่โรงเรือนเพาะเห็ด (Mushroom Node) และไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Web Server (STA Node)
2.3 สามารถนำวินโดว์แอปพลิเคชันไปติดตั้งที่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นที่เป็นระบบปฏิบัติการวินโดว์แล้วนำแอปพลิเคชันมาใช้งานได้ทันที
ขอบเขต

## Slide 10
3. โรงเรือนที่ใช้สำหรับเพาะเห็ด
3.1 ออกแบบโรงเรือนสำหรับเพาะเห็ดขนาด 200x150x200 เซนติเมตรเป็นโรงเรือนแบบปิดสามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างได้
3.2 ใช้ก้อนเห็ดนางฟ้าที่เชื้อเดินเต็มก้อนมาทำการทดลอง
3.3 ใช้ ESP32LoRa เป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมระบบภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
ขอบเขต

## Slide 11
เว็บแอปพลิเคชันสำหรับมอนิเตอร์และควบคุมระบบโรงเรือนเพาะเห็ด
วินโดว์แอปพลิเคชันสำหรับมอนิเตอร์และควบคุมระบบโรงเรือนเพาะเห็ด
โรงเรือนที่ใช้สำหรับเพาะเห็ด
ระบบควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างภายในโรงเรือนเพาะเห็ด
ความรู้และการประยุกต์ใช้งาน Lora Communication
ความรู้การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบน ESP32LoRa
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

## Slide 12
โครงสร้างของระบบ

## Slide 13
ตรวจสอบสถานะการทำงาน ของ พัดลมระบายอากาศ ปั๊มพ่นหมอก ว่าทำงานจริงตามที่ควบคุมหรือไม่
นำตัวต้านทานที่มีค่าความต้านทาน 0.05 โอห์ม มาต่ออนุกรมกับ LOAD จากนั้นนำค่าแรงดันตกคร่อมตัวต้านทานมาขยายแรงดันโดยใช้วงจรขยายวงจรขยายแบบไม่กลับเฟส (Non-inverting Amplifier) เพื่อให้ไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถอ่านค่าแรงดันได้
การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

## Slide 14
รายละเอียดทางเทคนิคของพัดลมระบายอากาศ มีดังต่อไปนี้
แรงดันไฟฟ้า : DC 12V
กระแส : 6.6A
กำลังไฟฟ้า : 80W
การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

## Slide 15
คำนวณหาอัตราการขยายของวงจร
จากสูตร
จะได้
อัตราการขยาย =
ดังนั้น
อัตราการขยาย = 10.1 เท่า
การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

## Slide 16
คำนวณหาแรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน
จากสูตร
จะได้
แรงดันตกคร่อมตัวต้านทาน Vin = (6.6)(0.05)
ดังนั้น
แรงดันตกคร่องตัวต้านทานตรวจสอบกระแส (Vin) มีค่าเท่ากับ 0.33V
การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

## Slide 17
คำนวณหาแรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับพัดลมระบายอากาศ
จากสูตร
จะได้
ดังนั้น
แรงดันเอาท์พุทของวงจรเมื่อใช้งานกับพัดลมระบายอากาศ (Vout) เท่ากับ 3.33V
การออกแบบวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

## Slide 18
การอ่านค่าแรงดันเอาท์พุทจากวงจรตัวต้านทานตรวจสอบกระแส

## Slide 19
เซ็นเซอร์ AM2315

## Slide 20
เซ็นเซอร์ BH1750FVI

## Slide 21
การควบคุมพัดลมและปั๊มพ่นหมอก

## Slide 22
อุณหภูมิ(°C) | ความชื้น(%) | ปั๊มพ่นหมอก | พัดลม
< 25 | < 80 | ON | OFF
< 25 | 80-90 | OFF | OFF
< 25 | > 90 | OFF | OFF
25-30 | < 80 | ON | OFF
25-30 | 80-90 | OFF | OFF
25-30 | > 90 | OFF | OFF
> 30 | < 80 | ON | ON
> 30 | 80-90 | ON | ON
> 30 | > 90 | ON | ON
การควบคุมพัดลมและปั๊มพ่นหมอกในโหมดการทำงานแบบอัตโนมัติ (AUTO)

## Slide 23
LED Driver
จากสูตร
V = VRLED + VLED
จะได้
V = ILEDRLED + VLED
RLED = (V - VLED) / ILED
แทนค่า
RLED = (12V – 3.2V) / 20mA
RLED = 440 Ω
การควบคุมความสว่างภายในโรงเรือนเพาะเห็ด

## Slide 24
การควบคุมความสว่างภายในโรงเรือนเพาะเห็ด

## Slide 25
โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 26
โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 27
โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 28
โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 29
โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 30
โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 31
โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 32
โรงเรือนสำหรับเพาะเห็ด

## Slide 33
การออกแบบการสื่อสารผ่าน Lora

## Slide 34
Mushroom Node
ส่งข้อมูลไปยัง STA Node เพื่ออัพเดตข้อมูล เมื่อข้อมูลที่โรงเรือนมีการเปลี่ยนแปลง
พัดลมและปั๊มเปลี่ยนสถานะการทำงาน
โหมดการทำงานเปลี่ยนแปลง
การกำหนดค่า อุณหภูมิ ความชื้น และแสง
เมื่อได้รับการขออัพเดตข้อมูลจาก STA Node

## Slide 35
STA Node
ส่งข้อมูลไปยัง Mushroom Node เพื่อควบคุมการทำงานของระบบที่โรงเรือน
เมื่อควบคุมจาก Web Application เช่น ควบคุมพัดลมและปั๊ม เปลี่ยนโหมดการทำงาน หรือ กำหนดค่าต่างๆ
เมื่อควบคุมจาก Windows Application เช่น ควบคุมพัดลมและปั๊ม เปลี่ยนโหมดการทำงาน หรือ กำหนดค่าต่างๆ

## Slide 36
กดปุ่มเปลี่ยนโหมดการทำงาน
ตัวอย่างการสื่อสาร Lora

## Slide 37
STA Node
IP Address = X0
Mushroom Node
IP Address = X1
X1M
X0X1T32.30H71.403080M1P1F12085L0200.33200
เปลี่ยนโหมดการทำงาน
จาก AUTO
เป็น MANUAL
ตัวอย่างการสื่อสาร Lora

## Slide 38
รูปแบบของข้อมูล (Data Format) ที่ส่งมาจาก Mushroom Node

## Slide 39
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 40
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 41
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 42
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 43
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 44
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 45
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 46
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 47
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 48
โปรแกรม NGROK เป็น Tool Open Source พัฒนาโดย GitHub ซึ่งอำนวยความสะดวกให้บุคคลอื่นสามารถเข้าใช้งาน Website หรือ Application ที่กำลังทำงานอยู่บนเครื่อง Localhost
สมัครสมาชิกกับ NGROK เพื่อนำ authtoken ที่ได้มากรอกใน ngrok configuration file ให้สารถใช้งานโปรแกรมได้ตลอดเวลา
ESP32LoRa
Raspberry Pi
การใช้โปรแกรม NGROK ในการทำ Port forwarding เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 49
การใช้โปรแกรม NGROK ในการทำ Port forwarding เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 50
การใช้โปรแกรม NGROK ในการทำ Port forwarding เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application)

## Slide 51
ESP32LoRa Mushroom Node
Serial Communication
ESP32LoRa STA Node
Serial Communication
วินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application)

## Slide 52
วินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application)

## Slide 53
วินโดว์แอปพลิเคชัน (Windows Application)

## Slide 54
ทำการทดลองเพาะเห็ดนางฟ้าระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 14 วัน
อุณหภูมิควรอยู่ระหว่าง 25-30 องศาเซลเซียส (°C) ความชื้นสัมพัทธ์ 80-90 เปอร์เซ็นต์ (%) แสงสว่างที่มีความเข้มของแสงประมาณ 200 lux เป็นแสงสีน้ำเงินจะมีทำให้เห็ดออกดอกได้ดีที่สุด ทำการควบคุมแสงสว่าง 12 ชั่วโมงต่อวันตั้งแต่เวลา 06.00-18.00 น.
การทดลองเพาะเห็ดผู้จัดทำได้ทำการเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดโดยทำการเพาะเห็ดนางฟ้าจำนวน 20 ก้อน โดยที่ 10 ก้อนจะเพาะภายในโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่างได้ อีก 10 จะเพาะภายในโรงเรือนที่ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิความชื้นและแสงสว่าง
การทดลองเพาะเห็ด

## Slide 55
การทดลองเพาะเห็ด

## Slide 56
ผลการทดลองเพาะเห็ดนางฟ้าจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเพราะทำการเพาะเห็ดทั้งหมด 2 รุ่นเริ่มเปิดดอกเห็ดวันที่ 8 ตุลาคม 2563 โดยเห็ดรุ่นที่ 1 ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 11 ตุลาคม 2563 รุ่นที่ 2 ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 1
ผลการทดลอง

## Slide 57
ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 1

## Slide 58
ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 1

## Slide 59
ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 1

## Slide 60
ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 1

## Slide 61
ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 2

## Slide 62
ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 2

## Slide 63
ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 2

## Slide 64
ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 2

## Slide 65
ผลการทดลอง
ผลการทดลองเพาะเห็ดรุ่นที่ 2

## Slide 66
จากการทดลองเพาะเห็ดนางฟ้าระหว่างวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563 ถึงวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2563 รวมทั้งหมด 14 วัน สามารถสรุปผลการทดลองได้ดังนี้
การเพาะเห็ดในโรงเรือนที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ด มีความกว้างของดอกเฉลี่ยเท่ากับ 7.66 เซนติเมตร มีน้ำหนักทั้งหมดเท่ากับ 1.06 กิโลกรัม การเพาะเห็ดในโรงเรือนที่ไม่มีกาการควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมต่อการออกดอกของเห็ดโดยมีความกว้างของดอกเฉลี่ยเท่ากับ 6.45 เซนติเมตร มีน้ำหนักทั้งหมดเท่ากับ 0.6 กิโลกรัม
สรุปผลการทดลอง

## Slide 67
จบการนำเสนอ

## Slide 68
อุณหภูมิและความชื้น

## Slide 69
Agrodok-40-Small-scale mushroom cultivation (cgiar.org)

## Slide 72
แสง

## Slide 73
The effect of the colour of light on the growth of Pleurotus ostreatus (kielce.eu)

## Slide 79
9.pdf